## Slide 1: 計算科学が拓く世界 スーパーコンピュータは 何故スーパーか
学術情報メディアセンター
中島 浩
http://www.cs.kyoto-u.ac.jp/
提供科目＞計算科学が拓く世界＞後期#3

## Slide 2: 講義の概要
目的
  計算科学に不可欠の道具スーパーコンピュータが
    どうスーパーなのか
    どういうものか
    なぜスーパーなのか
    どう使うとスーパーなのか
  について雰囲気をつかむ
内容
  スーパーコンピュータの歴史を概観しつつ
  スーパーである基本原理を知り
  どういう計算が得意であるかを学んで
  それについてレポートを書く

## Slide 3: どのぐらいスーパー？ (1/2)
は の180万倍も高速
  速さの単位＝FLOPS (フロップス)
  ＝FLoating-point Operations Per Second
  ＝浮動小数点演算毎秒
  ＝1秒間に実行可能な浮動小数点数の加減乗算回数
  浮動小数点数
    10-308~10308の実数を近似的に(10進16桁精度)表現したもの
    2.99792458...×108(m/s), 9.1093829140...×10-31(kg)
  11.5 P(ペタ 1015)FLOPS (1.15 )
  ÷ 6.4 G(ギガ 109 ) FLOPS (64億)
  ＝1,797,120
http://www.aics.riken.jp/jp/k/system.html

## Slide 4: どのぐらいスーパー？ (2/2)
＝ ×180万と ＝ ×3は話が違う
同じ土俵で比べるなら
  N700系 ： 300km/h×1323人＝396,900人・km/h
  ÷B767-300 ： 880km/h× 270人＝237,600人・km/h
  ＝1.67 （倍も新幹線は飛行機より高速）
180万倍を細かく見ると
  ： 2.0GHz×8×8×88,128
  ÷ ： 1.6GHz×2×2×1
  ＝1,797,120
ここがスーパー
Atom 330
Core i7なら
3.3GHz×8×6も

## Slide 5: スーパーコンピュータ (スパコン) とは (1/2)
パソコンの数千倍～数万倍の規模・性能を持つ
巨大な超高速コンピュータ
  世界最大・最高速マシン ≒パソコン x 550万
  京大スーパーコンピュータ ≒パソコン x 9万
  パソコンで1ヶ月かかる計算＝0.5秒～30秒
  （ただしスパコン向きの問題をうまくプログラムしたら）
スパコンが高速な理由
  個々の部品（CPU, メモリなど）≒パソコン
  非常に多数のパソコン（のようなもの）の集合体
    パソコン = 1~16 CPU
    京大スパコン = 40,208 CPU
    世界最高速スパコン = 3,120,000 CPU
    世界最大規模スパコン = 3,120,000 CPU

## Slide 6: スーパーコンピュータ (スパコン) とは (2/2)
スパコンが得意な計算＝大量CPUによる分担計算
＝超大量のデータを対象とする計算
  地球全体の気象・気候・海洋現象の予測
  1km2 あたり1データ
  データ数≒5億（x 高さ方向）
  生体物質・化学物質・材料の解析
  膨大な分子・原子数
  （e.g. 水1ml = 3.3 x 1兆 x 100億）
  自動車の空力・衝突解析
  1mm2 or 1cm3 あたり1データ
  データ数＝1~10億
  Web 文書の解析
  （自動翻訳用データ作成など）
  文書数＝数億～数10億

## Slide 7: スーパーにする方法
＋
＋
×
＋
ー
×
×
＋
×
ー
＋
×
リフトの輸送能力≒コンピュータの速度

## Slide 8: スーパーにする方法：～1970
＋
＋
×
＋
ー
×
×
＋
×
ー
＋
×
移動速度≒周波数
  移動速度
    危ない
    機械力学的に無理
  周波数
    特に危なくはない
    電子工学的に無理ではない？

## Slide 9: スーパーにする方法：周波数の歴史
86
186/
286
386
486
P
PII
PIII
PIV
Core i
1M
10M
100M
1G
1G
熱密度が高すぎて
(>電磁調理器)
周波数頭打ちに
1.35倍／年で
伸びてきたが

## Slide 10: ちょっと話を変えて：スーパーコンピュータの歴史 そもそもの始まり：ベクトルマシン (1)
1976年：最初のスパコンCray-1登場
  動作周波数=80MHz (< 携帯電話)
  演算性能=160MFlops (< 携帯電話)
  消費電力=115kW
  大量の数値データ（ベクトル）に対する同種演算が得意
1976年（中島=20歳）での「スーパー」度
  最速＠京大(富士通 F230-75) < 5MFlops
  最速＠京大情報工学科(日立 H8350) < 1MFlops
  Intel 8086/87(1978/80) ≒ 50KFlops

## Slide 11: スーパーコンピュータの歴史 そもそもの始まり：ベクトルマシン (2)
2.74m
1.37m
1.98m
source: http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Cray-1-p1010221.jpg

## Slide 12: 少し話を戻して スーパーにする方法：1970~
＋
＋
×
＋
ー
×
×
＋
×
ー
＋
×
搬器数≒(命令／演算)パイプライン
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
  z=x+y (加算命令) の手順
    命令を取ってくる
    加算だと判る
    x と y を取ってくる
    加算をする
    結果を z に入れる
  これを1つずつずらして行う
＋
×
＋
ー
×
×
＋

## Slide 13: スーパーにする方法：ベクトル計算の原理 (1)
大量数値データの同種演算を高速に行う方法
例： zi  xi  yi (i  1, 2, ...)
  1つの乗算をいくつか(たとえば4つ)の小さい操作に分ける
  多数の乗算を1小操作ずつずらして行う
  4倍の速度で計算できる
  (ように見える)
  (演算)パイプライン処理
zi  xi  yi
z1  x1  y1
z2  x2  y2
z3  x3  y3
z4  x4  y4

## Slide 14: スーパーにする方法：ベクトル計算の原理 (2)
8
4
8
5
2
6
2
乗算を4分割してずらす考え方(たとえ話≠真実)
4
1
3
2
X
1
5
8
1
5
2
9
1
5
8
1
0
7
5
1
1
2
3
5
3
1
2
7
2
1
1
1
2
7
0
2
6
9
1
2
7
2
2
3
5
3
1
2
7
2
+2314x8
+2314x4
+2314x8
+2314x5
+7872x2
+7872x5
+7872x7
+7872x6
+1778x2
+1778x4
+1778x1
+1778x7
+8385x1
+8385x5
+8385x6
+8385x1
2314x5848=13532272
7872x6752=53151744
1778x7142=12698476
8485x1651=13843635

## Slide 15: スーパーコンピュータの歴史（に戻って） もう一つの方法：並列マシン
メモリ
結合網
プロセッサ
キャッシュ
共有メモリ (SM)
分散メモリ (DM)
共有＆分散メモリ階層型
1980年代: スカラーマルチプロセッサ台頭
  多数のパソコン（のようなもの）の集合体
  Sequent Balance : 20 x NS32016 (’84)
  Intel iPSC/1: 128 x i80286 (’85)

## Slide 16: また話を戻して スーパーにする方法：1990~
  =2GHz×8×8×88128
    加減算を4つと
    乗算を4つが
  同時にできる
  同時にできる演算って？
×
＋
ー
×
×
＋
×
ー
＋
×
座席数≒スーパースカラー／SIMD
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋

## Slide 17: スーパーにする方法：並列演算
3元連立一次方程式
同時にできる除(乗)算
同時にできる加減算

## Slide 18: スーパーにする方法：2000～ (1980~)
×
＋
ー
×
×
＋
×
ー
＋
×
リフト数≒マルチコア／共有メモリ並列マシン
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
  =2GHz×8×8×88128
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
並列演算
並列計算

## Slide 19: スーパーにする方法： のプロセッサ
共有メモリ
32KBx2
L1
L2: 6MB
16GB
＋
＋
＋
＋
×
×
×
×
SPARC 64 VIIIfx
CPUコア
http://www.aics.riken.jp/jp/k/system.html

## Slide 20: スーパーにする方法 京大スパコンのプロセッサ
Camphor
Laurel
Cinnamon
L2: 2MB
L3: 8MB
L3: 20MB
16KB+32KB
L1
＋
＋
×
×
16GB
16GB
16GB
16GB
32GB
32GB
32KBx2
L1
512KB
L2
＋
×
＋
×
＋
×
＋
×
384GB
384GB
384GB
384GB
Interlagos
Sandybridge

## Slide 21: スーパーにする方法：連立方程式の並列計算
1行目担当の
コアが書いて
i 行目担当の
コアが読む

## Slide 22: スーパーにする方法：1980~
リフト数≒超並列コンピュータ
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
ー
×
×
×
＋
ー
×
×
×
＋
ー
×
×
×
＋
ー
×
×
×
＋
ー
×
×
×
＋
ー
×
×
×
＋
ー
×
×
×
＋
ー
×
×
×
＋
ー
×
×
×
＋
ー
×
×
×
＋
ー
×
×
×
＋
ー
×
×
×
  =2GHz×8×8
  ×88128
共有メモリ
分散メモリ

## Slide 23: スーパーにする方法： の全体像
4
4×12
4×12
6
24 (50m)
36
(60m)
102×24×36＝102×864＝88,128
冷蔵庫
603ℓ
740
1818
729
48＋48＋6＝102
京計算機室
60m x 50m
京大体育館
56m x 54m
http://www.aics.riken.jp/jp/k/system.html

## Slide 24: スーパーにする方法： の通信路 (1/2)
6次元メッシュ／トーラス結合網 Tofu
  って意味不明～
2次元メッシュ
2次元トーラス (ドーナツの表面)

## Slide 25: スーパーにする方法： の通信路 (2/2)
6次元メッシュ／トーラス結合網 Tofu
x=24 (トーラス)
z=16+1 (トーラス)
ｙ=18 (メッシュ)
24×18×(16+1)×2×2×3
＝88,128

## Slide 26: スーパーにする方法 京大スパコンの全体像 (1/3)
Camphor
x=10
z=8
y=6
2×(10×8×6ー10)＝940
XE6

## Slide 27: スーパーにする方法 京大スパコンの全体像 (2/3)
Laurel
24×26ー23＝601
GreenBlade 8000

## Slide 28: スーパーにする方法 京大スパコンの全体像 (3/3)
Cinnamon
2548X

## Slide 29: スーパーにする方法：連立方程式の並列計算
1行目担当の
プロセッサから
全てのプロセッサへ
通信 (放送)

## Slide 30: スーパーコンピュータの歴史（にまた戻って） ベクトル vs 並列
1990年代：ベクトル並列 vs スカラー並列
  TOP-10 of @ 1993.6
machine | #proc | Rmax | Rpeak
TMC CM-5 | 1024 | 59.7 | 131.0
TMC CM-5 | 544 | 30.4 | 69.6
TMC CM-5 | 512 | 30.4 | 65.5
TMC CM-5 | 512 | 30.4 | 65.5
NEC SX-3 | 4 | 23.2 | 25.6
NEC SX-3 | 4 | 20.0 | 22.0
TMC CM-5 | 256 | 15.1 | 32.8
Intel Delta | 512 | 13.8 | 20.5
Cray Y-MP | 16 | 13.7 | 15.2
Cray Y-MP | 16 | 13.7 | 15.2
巨大で（>100万元）密な連立
一次方程式の求解性能に
基づく世界中のスパコン順位表
1993.6から毎年2回発表
(6月&11月)
Rmax: 求解性能
Rpeak: 理論最大性能
(単位GFlops：毎秒10億演算)

## Slide 31: スーパーコンピュータの歴史 Top 1 of
Chart: 
| 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13
#proc | 1024 | 140 | 3680 | 140 | 140 | 140 | 1024 | 2048 | 7264 | 9152 | 9152 | 9152 | 9472 | 9632 | 9632 | 8192 | 8192 | 8192 | 5120 | 5120 | 5120 | 5120 | 5120 | 32768 | 65536 | 131072 | 131072 | 131072 | 131072 | 212992 | 122400 | 129600 | 129600 | 224162 | 224162 | 186368 | 548352 | 705024 | 1572864 | 560640 | 3120000
Rmax | 59.7 | 124 | 143.4 | 170 | 170 | 170 | 220.4 | 368.2 | 1068 | 1338 | 1338 | 1338 | 2121 | 2379 | 2379 | 4938 | 7226 | 7226 | 35860 | 35860 | 35860 | 35860 | 35860 | 70720 | 136800 | 280600 | 280600 | 280600 | 280600 | 478200 | 1026000 | 1105000 | 1105000 | 1759000 | 1759000 | 2566000 | 8162000 | 10510000 | 16324800 | 17590000 | 33862700
Rpeak | 131 | 235.79 | 184 | 235.79 | 235.79 | 235.79 | 307.2 | 614.4 | 1453 | 1830.4 | 1830.4 | 1830.4 | 3154 | 3207 | 3207 | 12288 | 12288 | 12288 | 40960 | 40960 | 40960 | 40960 | 40960 | 91750 | 183500 | 367000 | 367000 | 367000 | 367000 | 596378 | 1375780 | 1456700 | 1456700 | 2331000 | 2331000 | 4701000 | 8773632 | 11280384 | 20132700 | 27112500 | 54902400
source: http://www.top500.org/
101
102
103
104
105
106
107
#CPU ; GFLOPS
CM5
SR2201
NWT
ASCI-R
ASCI-W
ES
BGL
XP/S140
CP-PACS
Rpeak
Rmax
#CPU
K
VPP500
VPP800
HPC2500
HX600
Roadrunner
Tera=1012
Peta=1015
ベクトルマシン
スカラーマシン
Jaguar
XE6+
GB8K
Tianhe
BGQ
Titan
108
x419000/19年=x1.91/年
>Moore の法則 (x1.58)
Tianhe2

## Slide 32: スーパーコンピュータの原理 （いきなり&とりあえず） まとめ
ベクトルマシン
  1つの演算を k 個の小さい操作に分割する
  多数の同種演算を1小操作ずつずらして行う
  k 倍の速度で計算できる(ように見える)
  大量 (≫k) の同種演算が得意
並列マシン
  多数の同じ(ような)演算を p 個のCPUに分割
  それぞれのCPUが割当てられた計算をする
  p 倍の速度で計算できる(ように見える)
  大量 (≫p) の同じ(ような)演算が得意
スパコンは大量の同じ(ような)演算(や処理)が得意

## Slide 33: スーパーコンピュータの原理 大量同種演算は何でも得意か? (1/2)
超得意
zi  xi  yi
普通に得意
zi  (xi1  2xi  xi+1) / 4
微妙に得意
z  x1  x2  …  xn
何とかなる
zi  xf(i) s.t. z1  z2  …  zn
全然ダメ
z1  f(x1,0), zi  f(xi ,zi1)
+
+
+

## Slide 34: スーパーコンピュータの原理 大量同種演算は何でも得意か? (2/2)
21.9TB/sec=17.5Tbit/sec=200Mbit/sec×874,000
京大スパコン (Camphor) の通信速度
9.3GB/sec
=74.4Gbit/sec
=200Mbit/sec×372
2μsec
320GFlops
320GFlops
  1個の数値(8B)の通信時間＝2μsec
  ＝640,000個分の演算時間
  10億個の数値(8GB)の通信時間＝0.86秒
  ＝2,752億個分の演算時間
では×1.1億

## Slide 35: まとめ＆課題
スーパーコンピュータは ...
  大量の同じ(ような)演算(や処理)が得意
  ただし演算どうしの依存性が少ないことが必要
そんな都合のよい問題はあるのか？
そこでレポート課題
(できればスパコンに適する大規模な)並列計算に より高い性能が期待できる実際的な問題を一つ挙げ、なぜその問題が並列計算に適するのかを説明せよ。